OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przenośnego urządzenia RTG wykorzystywanego do prowadzenia działań minersko pirotechnicznych w przejściu lotniczym Wrocław - Strachowice.

- Przeznaczenie sprzętu

Urządzenie przeznaczone jest dla minerów-pirotechników i służyć będzie do celów prowadzenia inspekcji rentgenowskiej podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

- Przeznaczenie sprzętu

2.1 	Urządzenie (każdy element zestawu) powinno być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie     wcześniej niż w 2022 r.

2.2  Urządzenie przeznaczone do prowadzenia działań minersko pirotechnicznych.

  - Masa całkowita urządzenia w opakowaniu zbiorczym zawierającym wszystkie elementy

składowe nie może przekraczać 60 kg.

2.4  	Zasilanie bezprzewodowe musi zapewniać pracę urządzenia przez min 3 godz. przy czym należy dostarczyć min 2 kpl. baterii wraz z ładowarką przystosowaną do zasilania z sieci

energetycznej o parametrach obowiązujących na terytorium Polski ( 50-60Hz; 220-240 V).

2.5 	Czas ładowania jednego kompletu akumulatorów nie może być dłuższy od czasu działania urządzenia zasilanego z drugiego kompletu baterii.

2.6 	Praca w zakresie temperatur od – 20 do + 50 st. C.

2.7 	Praca w różnych warunkach atmosferycznych o każdej porze dnia i nocy, urządzenie musi być odporne na wstrząsy.

  - Przenośne i proste w obsłudze.

2.9 	Bezpieczne dla obsługi i otoczenia - posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.806).

2.10 Oprogramowanie do prześwietlarki RTG w języku polskim z modułami obróbki graficznej umożliwiającej identyfikację w kolorze materiałów organicznych i nieorganicznych oraz funkcją bazy danych zawierającą czas wykonania zdjęcia, dane wykonującego i opis oraz posiadać co najmniej następujące funkcje obróbki obrazu:

a. geometryczne powiększanie poszczególnych części obrazu,

b. pseudochromatyczne zabarwienie,

c. kontrastowanie,

d. obracanie obrazu,

e. pozytyw – negatyw,

f. zapis słownego objaśnienia.

2.11   Opakowanie zbiorcze

- Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

- Generator:

a. rentgenowski z ekspozycją impulsową;

b.	klasa XRS-3 lub wyższa;

c.	funkcja rozróżniania substancji organicznych i nieorganicznych;

d.	funkcja prześwietlania materiałów lekkich kompozytowych oraz materiałów ciężkich;

takich jak stal, beton;

- komplet 2 baterii oraz ładowarka do baterii;

- statyw ( trójnóg ) dla aparatu RTG z możliwością regulacji wysokości urządzenia;

- możliwość obsługi przewodowo i bezprzewodowo;

- obsługa przewodowa i bezprzewodowa (łączność z panelem przetwornika obrazu);

- napięcie w lampie rentgenowskiej umożliwiające penetrację stali o grubości min. 26 mm;

- zdalny i czasowy wyzwalacz energii RTG.

- Panel obrazujący:

- technologia - amorficzny krzem;

- grubość całkowita: maksymalnie 23 mm;

- możliwość pracy z generatorem z ekspozycją impulsową;

- uśrednianie obrazu w czasie rzeczywistym;

- wymiary strefy obrazowania: minimum 358 x 430 mm;

- rozmiar piksela max. 140 mikronów;

- strefa „martwa": maksymalnie 8 mm od dolnej krawędzi;

- wymagane wyposażenie panelu obrazującego w system utrzymania stabilnej pozycji;

- masa (panel wraz z interfejsem komunikacyjnym): maksymalnie 5 kg;

- stopień ochronny min IP 67 ( bez zastosowania pokrowca ochronnego);

- temperatura pracy: -20°C - +50°C;

- zakres względnej wilgotności: 10 ~ 90 % (bez kondensacji).

- Interfejs komunikacyjny:

Zdalne sterowanie systemem drogą przewodową minimum 150 m (standardowe łącze 50 m + dodatkowe łącze 100 m) i bezprzewodową (minimum 150 m). Praca przewodowa z wykorzystaniem wyłącznie metalowych konektorów/złącz o wysokiej odporności na zniszczenia. Stopień ochrony konektorów/złączy IP68.

- Zasilanie:

- panel obrazowania, laptop/tablet: akumulatorowe i sieciowe (230 V);

- generator: akumulatorowe;

- czas pracy w pełni naładowanego urządzenia/zestawu w trybie pracy na akumulatorach: minimum 3h (bez konieczności wymiany akumulatorów).

- Obróbka obrazu - komputer główny ( laptop) (+  dodatkowy tablet)

3.5.1. Komputer główny (laptop) o parametrach nie mniejszych niż:

- przekątna ekranu minimum 15.6”;

- czas pracy na baterii min 4 godziny

- procesor intel I 7;

- min 8 GB RAM;

- powłoka ekranu antyrefleksyjna;

- rozdzielczość nie mniejsza niż Full HD 1920x1080;

- certyfikat minimum MIL-STD-810G;

- stopień ochrony min IP65;

- temperatura pracy: -20°C - +50°C;

- sterowanie systemem dotykowe;

- porty do obsługi urządzeń zewnętrznych karta SD, pamięć typu flash, płyta CD/DVD

- zainstalowane oprogramowanie do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć. W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

- system operacyjny min. Windows 10 PRO PL;

- oprogramowanie biurowe Microsoft Office:

- zewnętrzny nośnik danych SSD (minimum  1TB) z możliwością zapisu zdjęć.

    - Komputer dodatkowy typu tablet o parametrach nie mniejszych niż:

- przekątna ekranu minimum 10" (HD);

- klasa odporności urządzenia min IP65;

- temperatura pracy: -20°C - +50°C;

- zainstalowane oprogramowanie do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć. W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

- stopień ochrony min IP65;

- system operacyjny: Windows 10 PRO PL./Android

Uwaga: dodatkowo całość oprogramowania, z prawem bezterminowej licencji, wgrane na urządzenia oraz na osobnym nośniku zewnętrznym>wraz z „kluczem" -„hasłem".

  - Funkcjonalność oprogramowania

- wskazywanie stanu naładowania baterii komponentów systemu: panelu obrazowania, tabletu sterującego oraz modułu transmisji danych;

- sterowanie generatorem, systemem łączności  oraz kalibracją panelu obrazującego;

- zestaw narzędzi do korekcji obrazu takich jak minimum: poziomowanie, ostrzenie, jasność, obracanie, powiększanie/pomniejszanie, wytłoczenie;

- możliwość dokonywania pomiarów;

- automatyczne łączenie/zszywanie obrazów;

- system katalogowania, opisywania i gromadzenia wykonanych zdjęć;

- funkcja uruchomienia generatora RTG niezależnie z dowolnego tabletu oraz automatyczny 
i jednoczesny transfer obrazu do dwóch lub więcej tabletów w celu ich wyświetlenia, dalszej obróbki i analizy. Pod pojęciem „dowolny tablet” rozumie się wyłącznie tablet/laptop wchodzący w skład systemu i posiadający zainstalowane oprogramowanie oraz niezbędne, odpowiednie szyfrowane klucze;

- Wymagania w zakresie niezawodności i żywotności

- urządzenie musi działać niezawodnie zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach (od -20 do +50 °C) po wyjęciu ze skrzyni transportowej;

- urządzenie musi być odporne na działanie czynników mechanicznych

i środowiskowych występujących w warunkach służby Straży Granicznej (w szczególności: opady atmosferyczne, zapylenie, wibracje, nasłonecznienie). Minimalny stopień ochrony dla panelu IP67, dla złączy IP 68.

5.	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

Urządzenie użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

- Wymagania w zakresie znakowania i cechowania

Urządzenie powinno posiadać indywidualne oznakowanie zawierające numer seryjny oraz typ/model/wersję itp.

- Wymagania w zakresie ukompletowania,  pakowania i transportu

Ukompletowanie:

- generator (zawierający 2 akumulatory /w tym 1 zapasowy/ ładowarkę/ oraz statyw umożlwiający wykonanie zdjęcia RTG na różnych wysokościach);

- panel obrazujący zawierający 2 kpl. wymiennych akumulatorów /w tym kpl. zapasowy/ oraz ładowarkę) z możliwością równoczesnego zasilania (pracy) całego zestawu z sieci 230V/50Hz;

- przedłużacz sieciowy 230 V na bębnie o łącznej długości min. 50 mb.;

- system zdalnego sterowania - 1 kpl.;

- zestaw komputerowy – laptop;

- walizka transportowa sztywna (z tworzywa sztucznego) z kółkami jezdnymi, pozwalająca na umieszczenie w niej wszystkich elementów składowych urządzenia oraz zapewniająca bezpieczny transport i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i środowiskowymi;

- instrukcja użytkowania w języku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej);

- karta gwarancyjna ze wskazaniem punktów świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

- przechowywanie i transportowanie - urządzenie musi być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania.

- Dokumentacja techniczna

- instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej);

- książka/ karta gwarancyjna (zawierająca warunki gwarancji);

- wykonawca zobowiązany jest w trakcie przekazania urządzenia do okazania aktualnego zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie danego, oferowanego w postępowaniu typu i modelu zestawu oraz po uzyskaniu zezwolenia przez użytkownika, do wykonania jego pierwszego uruchomienia i wystawienia protokołu z uruchomienia;

- licencje na całość oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu oraz na osobnym nośniku z kluczami.

- Wymagania w zakresie gwarancji

- Na sprzęt zostanie udzielona gwarancja - minimum 24 miesiące, obejmująca wszystkie elementy systemu - łącznie z akumulatorami;

- Usługa obejmuje serwis i wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania.

- Wykonawca w ramach serwisu zapewni usuwanie awarii poprzez wymianę lub naprawę sprzętu i/lub oprogramowania, jak również dostarczanie nowych wersji oprogramowania oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją.

- Wymagania w zakresie szkolenia

- W terminie i miejscu uzgodnionym z zmawiającym, Wykonawca zamówienia przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 18 operatorów w zakresie uruchomienia i obsługi urządzenia, oraz obsługi systemu a także zasad jego bezpieczeństwa użytkowania w 4 terminach po 4 jednostek lekcyjnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca zamówienia.

- W terminie i miejscu uzgodnionym z zmawiającym, Wykonawca zamówienia przeprowadzi szkolenie trenerskie dla min. 2 osób - funkcjonariuszy Użytkownika końcowego, mającego na celu nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia szkoleń dla nowych operatorów, w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, obsługi i uruchamiania urządzenia, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przez wyznaczonych funkcjonariuszy Straży Granicznej.